## Slide 1
Team: WNB
소음감지 카메라
(Noise Detection Camera)

## Slide 2
WNB 팀 소개
소음감지 카메라
Weight & Bias
Wanna Be
Woman & Boys
WNB
Linear Hypothesis; prediction and model
,
아빠는 엔지니어 (기획/하드웨어)
엄마도 엔지니어 (소프트웨어)
두아들은 학생 (기획/테스트)

## Slide 3
서비스 개요
소음감지 카메라
소음이 들리면,
카메라로 주변을 스캔 …
“소음이 화면에 보여요!”
다양한 생활 소음을
눈으로 보고
사진으로 찍을 수 있어요!

## Slide 4
층간소음 분쟁 급속히 증가
코로나 확산에 따른
재택근무, 개학연기, 외출자재 가정 증가
이웃간 층간소음 갈등 증가 (2월: 전월대비 80% 증가, 2~5월: 전년대비 1.7배)
층간소음의 대부분 아이들 뛰는 소리.
하지만,
원인미상의 층간소음이 13% (8분의 1)
층간소음의 사후 증명이 어렵고, 분쟁 불씨 여전함
개발배경
소음감지 카메라
Chart: 층간소음 민원건수
| 2~5월누적
2019년 | 2789
2020년 | 4706
Chart: 소음원인 별 층간소음 접수현황
| 아이들 뛰는 소리 | 망치질 | 가구끄는소리 | 문 개폐 | 기계진동 | 운동기구 | 가전제품 | 악기 | 대화, 언쟁 | 부엌조리 | 기타(원인미상)
2019년 | 35213 | 2145 | 1806 | 998 | 913 | 394 | 1616 | 840 | 268 | 164 | 6933
Chart: 
| 아이들 뛰는 소리 | 망치질 | 가구끄는소리 | 문 개폐 | 기계진동 | 운동기구 | 가전제품 | 악기 | 대화, 언쟁 | 부엌조리 | 기타(원인미상)
2019년 | 35213 | 2145 | 1806 | 998 | 913 | 394 | 1616 | 840 | 268 | 164 | 6933
“층간소음이나 기타 원인음을 카메라처럼 찍을 수 있다면?”

## Slide 5
타이젠 OS + 지원 하드웨어
타이젠 OS 5.5 : MIPI 지원모델 (CSI/카메라, DSI/디스플레이)
라즈베리파이 4
라즈베리파이 전용 7” 디스플레이 (DSI 인터페이스) + 케이스
카메라 (CSI 인터페이스)
MCP3008 (ADC 컨버터)
MAX4466 (마이크 앰프)
피에조 부저
버튼
브레드보드 + 점퍼선
카메라 바디 (3D 모델)
제작하기 (1/6)
소음감지 카메라

## Slide 6
회로 구성 및 배선
(소리) 8 x MAX4466 (마이크) ⇒ MCP3008 디지털 변환
(영상) 카메라 ⇒ 디스플레이 출력
제작하기 (2/6)
소음감지 카메라

## Slide 7
3D 모델링
라즈베리파이 디스플레이 전용 케이스 부착
흡음형 마이크 고정 장치
제작하기 (3/6)
소음감지 카메라
라즈베리파이 케이스 부착 모델링
라즈베리파이 케이스 결합 상태
3D 프린트 출력물 (마이크 고정부, 케이스 결합부)

## Slide 8
소리 수신 및 프로세싱
마이크 앰프 (MAX4466) 선택기준: 가성비, 노이즈 내성, 높은 게인 값
지형성 마이크 구조 설계 (흡음재/차음재)
빠른 푸리에 변환 (FFT; Fast Fourier Transform)을 통한 주파수 분석
제작하기 (4/6)
소음감지 카메라
차음재
흡음재
소음과 영상 매핑
마이크앰프의 배치에 따라 카메라 화각과 영상출력 해상도에 맞춰 소음 영상 셀 논리적 매핑
카메라 프리뷰와 소음 영상 셀의 opaque 값 조절하고 영상 오버레이 (브렌드)
주변 마이크 앰프 소음 측정 값과 연계성을 계산하 히트맵으로 표출

## Slide 9
타이젠 구조설계
Tizen 프로젝트 > Headed IoT 5.5 > C/C++ native
제작하기 (5/6)
소음감지 카메라
카메라
디스플레이
UI/EFL
소프트웨어 모듈
Peripheral
GPIO
SPI
MCP3008
MAX4466
Button
Piezoe Buz
마이크 앰프
DAC
카메라 셔터
카메라 셔터음
영상입력
소리입력
기기제어
영상출력
카메라 프리뷰
(640 x 480)
디스플레이 (800 x 480)
미니 맵
캡쳐사진
셔터
연결
디버그
종료

## Slide 10
수집 플랫폼 및 대시보드서버
GCP compute engine (heroku cloud app X ⇒ 이미지 업로드 미지원 변경)
Nodejs (express + ejs; 웹 엔진 및 MVC framework)
Bootstrap + jQuery, Masony.js
google line chart
제작하기 (6/6)
소음감지 카메라
├── app.js // 메인 처리 부
├── package.json
├── public
│ └── data // 이미지 업로드 영역
└── views // ejs template
├── chart.ejs
├── noise.ejs
├── photo.ejs
└── upload.ejs

## Slide 11
구분 | 모델 | 역할
소음감지 카메라 | Tizen OS 6.0 (SD카드 이미지) | OS 및 Tizen IoT SDK
 | 라즈베리파이 본체 / 케이스 | 타이젠 디바이스
 | MAX4466 + MCP3008 | 소리입력 (마이크 앰프, ADC 컨버터)
 | 라즈베리파이 전용 7인치 디스플레이 | 디스플레이
 | 카메라 | 영상입력
대시보드 | GCP (Google Cloud Platform) compute engine | 소음감지 카메라 감시화면
 | Thingspark 채널 | 통계 및 추세화면 제공
소음감지 카메라
시스템 구성
소음감지 카메라
3D 프린트
하드웨어
소프트웨어

## Slide 12
결과물
소음감지 카메라

## Slide 13
결과물
소음감지 카메라
커넥티비 확인
앱 실행
카메라 프리뷰 + 소음 영상 셀
(640 x 480)
디스플레이 (800 x 480)
미니 맵
캡쳐사진
셔터
연결
디버그
종료

## Slide 14
감사합니다